Stavba vozu 051 / 052 z leptu

 Jelikož má střecha na své spodní straně drážky, ohýbá se lehce, síla plechu je v drážce poloviční, tedy 0,15 mm. Jde to jednoduše rukou, nebo postupným ohýbáním střechy v ohýbačce vždy směrem od středu střechy k drážce okapničky. Tvar - sklon střechy můžeme kontrolovat pomocí jedné z přepážek Fotografie níže - Detaily. Popis pro vložení osvětlení.

 Každá přepážka má svůj zámek - výstupek, který zapadne do střechy - otvoru. V bočnici na vnitřní straně jsou drážky pro vedení přepážky, tím je zajištěno zachování správného úhlu. Pokud máme střechu dostatečně srovnanou, můžeme přepážky přiletovat. Přepážku držíme v kleštích a tlakem ruky směrem dolů ji ke střeše letujeme. Po částečném přichycení 4 přepážek bok domáčkneme a doletujeme. Připevníme také 4 dílky "X" - dorazy pro pevný rám. Interiér vozu 051 044-6

 Připevníme čela, proletujeme zámky přepážek na střeše. Zabrousíme střechu jehlovým pilníčkem, případně i boky šmirgl papírem. Připevníme okapničky - 4 krátké nad dveře a 2 dlouhé. V bočnici jsou připravené drážky a otvory, okapničky připevníme z vnitřních stran vozu. Připevníme hranu střechy a ventilaci, pro kterou je ve střeše připravené vybrání.

Výbava čel - "nárazníky" sestavíme vrstvením dílků na sebe, dílky lze zpevnit strunou. Pro přechodový plech jsou na čelech přpravené otvory. Plastový měch dosadíme po laku. Na čele vozu jsou připravené v řadě otvory pro propojení el. kabelů mezi vozy. Kabely lze naznačit černou režnou nití. Připevníme prahy pod dveře a střešní madlo do připravených otvorů. Tím je vůz připraven k laku, poslední dílky z leptané sady jsou tabulky ČSD / ČD.
Str. 1 / 2
Příprava pevného rámu
Nad každý podvozek připevníme 3 mosazné nástavce. Na ně přilepíme 2 plastové podložky. Matici i podložky můžeme ještě zatřít barvou. Pevný rám se opře o přepážky ve voze a dorazy "X". Provoz : Jednotka je navržená pro vložení pevného rámu 0,5 mm a dvou plastových podložek ( Kat.č. TT-M2 StartSet ) mezi podvozek a rám - tím je ve správné výšce s koly průměru 8,3 mm. Jelikož jsou podvozky utopené a poloměry na kolejišti jsou jiné, než ve skutečnosti je nutné pro provoz jednotku zvednout. A to dosazením šesti dílků 0,5 mm - přiloženo u pevného rámu. Místo kol průměru 8,3 mm použijeme kola 7,6 mm. Tím se jednotka zvedne o 1,5 mm a podvozky se již volně natáčí a mají vůli. Můžete však podložky ubrat - otestovat vůz dle vlastního kolejiště.

Postup laků. Rám před lakem doplňte o vanu z odlitku. Žlutý pruh 600 mm = 5 mm v měřítku TT. Drobné dílky můžou být fixované na oboustranné lepící pásce. Okna 3D jsou lepená vteřinovým lepidlem - nanášeným na vybrání v bočnicích. Po osazení oken 3D celý model ještě prošel vrstvou matného laku.Veškerá okna stačí podlepit fólií.Na bok lze připevnit směrovou ceduli, na zadní část čela připevníme měch.Interiér lze dokoupit pod Kat.č. TT-051 IN

Hotový model vozu 051 - Váha tohoto modelu je 83 gramů.

Doplňující fotografie

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku a přejeme příjemnou stavbu. Více najdete na našich stránkách www.modely-masinek.cz