Stavba lokomotivy 451/452 z leptu

 Začátek stavby je obdobný, jako u vloženého vozu, s rozdílem provrtání čtyř otvorů, z celkem osmi, pro daný pantograf. Vyznačená místa blíže ke středu střechy jsou přípravou pro pantograf Tillig. Ta blíže k okrajům pro pantograf Kuehn. Ohnutí střechy - Jelikož má střecha na své spodní straně drážky, ohýbá se lehce, síla plechu je v drážce poloviční, tedy 0,15 mm. Jde to jednoduše rukou, nebo postupným ohýbáním střechy v ohýbačce vždy směrem od středu střechy k drážce okapničky. Tvar - sklon střechy můžeme kontrolovat pomocí jedné z přepážek.

 Každá přepážka má svůj popis "A-H" zámek - výstupek, který zapadne do střechy - otvoru. V bočnici na vnitřní straně jsou drážky pro vedení přepážky a také popis přepážek "A-H", tím je zajištěno zachování správného úhlu. Pokud máme střechu dostatečně srovnanou, můžeme přepážky přiletovat. Přepážku držíme v kleštích a tlakem ruky směrem dolů ji ke střeše letujeme. Přepážka "A" je zadní čelo, přepážka "H" je přední část - dveře na stanoviště. Po částečném přichycení přepážek boky domáčkneme a doletujeme. Přepážky a interiér lokomotivy 451 052

 Připevníme čela a zabrousíme střechu jehlovým pilníčkem, případně i boky šmirgl papírem. Přední čelo je složeno ze dvou dílků - falešná střecha pro následné usazení střechy z odlitku.

Str. 1 / 4
 Ohneme střešní kryt tak, aby zámky pasovaly do střechy. Kryt připevníme z vnitřní strany střechy a zabrousíme ho jehlovým pilníčkem. Připevníme zadní část krytu, také z vnitřní strany - vše pasuje do otvorů ve střeše. Ochoz kolem pantografu ( krajní ) připevníme z vnější strany a cín zabrousíme. Pak ochoz ohneme.  Zadní část střechy ještě doplníme třemi kusy středního ochozu připevněných do řady. Střední část je obdobná, jen je složena ze čtyř kusů ochozů.

 Připevníme víka krytu. Levá strana je složena ze tří dílků, pravá ze dvou. Přední ochoz - dva dílky - připevnit až po tmelení odlitku k leptu - viz třetí fotografie. Zadní čelo osadíme žebříkem, přechodovým plechem a "nárazníkem" složeným z dílků na sebe do komínku. Kryt střechy osadíme oky pro zvedání.

 Ze špendlíků lze připravit nožky pro pantograf. Zkrácené špendlíky letujeme z vnitřní strany. Připevníme okapničky - 4 krátké nad dveře a 2 dlouhé. V bočnici jsou připravené drážky a otvory, okapničky připevníme z vnitřních stran vozu. Dle vybrané řady 451, nebo 452 si vybereme dané boční zadní dveře a připevníme je. Přední dveře doplníme o výdechy, ideálně ale až po tmelení. Dílky - zbytek ze sady. Ventilace pro řadu 452 a doplňky na plastové čelo a začátek střechy.

 Střešní ventilaci s označením "X a Y" si z leptu zvolíme dle vybraného stroje 451 / 452 a připevníme ji na označená místa ve střeše.

Příprava pevného rámu - Nad každý podvozek připevníme 3 mosazné nástavce. Na ně přilepíme 2 plastové podložky. Matici i podložky můžeme ještě zatřít barvou. Pevný rám se opře o přepážky ve voze. Provoz : Jednotka je navržená pro vložení pevného rámu 0,5 mm a dvou plastových podložek ( Kat.č. TT-M2 StartSet ) mezi podvozek a rám - tím je ve správné výšce s koly průměru 8,3 mm. Jelikož jsou podvozky utopené a poloměry na kolejišti jsou jiné, než ve skutečnosti je nutné pro provoz jednotku zvednout. A to dosazením šesti dílků 0,5 mm - přiloženo u pevného rámu. Místo kol průměru 8,3 mm použijeme kola 7,6 mm. Tím se jednotka zvedne o 1,5 mm a podvozky se již volně natáčí a mají vůli. Můžete však podložky ubrat - otestovat vůz dle vlastního kolejiště.

Příprava odlitků - Okna stačí předvrtat a dotvarovat jehlovým pilníčkem. Podlahu odlitku dle potřeby zbrousíme tak, aby se vešel do kabiny ovládací plastový pult. Přechody leptu a odlitku tmelíme. Po tmelení osadíme leptané detaily čela. Přední kryty 2 ks na střeše zvedneme navíc o nějaký odpad z leptu - kus rámečku - viz fotografie 4 a 5 níže. U dveří strojvedoucího vyvrtáme čtyři otvory pro madla a případně také dva otvory pro madlo na čele - pod okny. Pod dveře strojvedoucího přilepíme schody, odlitek je třeba trochu zabrousit o cca 2 mm tak, aby schody byly v jedné ose spolu s dveřmi, pak schody tmelíme k čelu. Pokud má mít lokomotiva i zpětná zrcátka připravíme další otvory. Tím je model připraven k laku.
Str. 2 / 4

 Automat. spřáhlo a upravený měch - lze fixovat před lakem na oboustranné lepící pásce. Stejně tak i plastový pult již doplněný leptem ovladačů - níže je již po laku. Vrstva základní barvy prozradí vše, proto může dojít na opětovné drobné tmelení a třeba i broušení partií kolem oken.

Postup laků... Drobné dílky mohou být fixované na oboustranné lepící pásce

Rám před lakem doplňte o vanu z odlitku. Žlutý pruh 600 mm = 5 mm v měřítku TT.

Okna 3D jsou lepená vteřinovým lepidlem - nanášeným na vybrání v bočnicích. Po osazení oken 3D celý model ještě prošel vrstvou matného laku.

 Veškerá boční okna stačí podlepit fólií. Čelní 6 ks dle uvážení. Čelo dozdobíme o poslední leptané dílky - stěrače, madla, případně i zpětná zrcátka. Na bok připevníme směrovou ceduli a na zadní část čela připevníme měch.

Str. 3 / 4
Hotový model lokomotivy řady 451

Detailní pohled na zábradlí. Váha tohoto modelu je 87 gramů.
Doplňující fotografie

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku a přejeme příjemnou stavbu. Více najdete na našich stránkách www.modely-masinek.cz